## Slide 1: Tourbières
Haut et bas marais de montagne et de plaine
par Daniel Gilbert, Lise Pinault, Laure Gandois & Adrien Jacotot

## Slide 2: SOMMAIRE
Tourbières
Présentation de l'écosystème : définitions et chiffres-clés
Stocks et FORMES de carbone organique
Dynamique du carbone organique
Leviers d'action pour limiter les émissions de CARBONE
Conclusions
1.
2.
3.
4.
5.
Haut et bas marais de montagne et de plaine

## Slide 3: GLOSSAIRE / Tourbières
Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat
Intergovernmental Panel on Climate Change
1 Gt = 1 milliard de tonnes
= 109 tonnes
1 Gt C = 1 Pg C
1 Mt = 106 tonnes
1 Gt C = 3,666 Gt CO2
GIEC = IPCC
GES (Gaz à Effet de Serre) : constituants gazeux de l'atmosphère, à la fois naturels et anthropiques, qui absorbent des radiations à des longueurs d'onde spécifiques dans le spectre infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère elle-même, et par les nuages. Cette propriété cause l'effet de serre. Les principaux GES dans l'atmosphère de la Terre sont : H2O, CO2 , N2O, CH4 .
Acrotelm : partie supérieure de la tourbe comprenant la partie vivante de la végétation qui se situe au dessus du niveau le plus bas de la nappe d'eau.
Catotelm : partie de la tourbe qui se situe au dessous de l'acrotelm et qui est donc toujours sous le niveau de la nappe d'eau.
Densité apparente : masse volumique de la tourbe. Elle se calcule en évaluant la masse sèche d'un volume de tourbe non tassé (solide + espace interstitiel + eau).
Taux de carbone : proportion de carbone contenue dans la tourbe sèche.
Sphaignes et Drosera
© GILBERT Daniel

## Slide 4: Présentation de l'écosystème : définitions et chiffres-clés

## Slide 5: Définition des tourbières
Tourbière du Cotentin (France)
Sphaignes, Ariège (France)
Tourbière de Terre de feu
(Argentine)
© GILBERT Daniel
© GILBERT Daniel
© GILBERT Daniel
Tourbière active
Le processus d'accumulation se poursuit (puits de carbone).
Tourbières
Zones humides pour laquelle la production primaire annuelle est supérieure à la décomposition microbienne. Il en résulte une accumulation régulière de matière organique.
Tourbière perturbée
La zone humide a été drainée, cultivée ou exploitée pour la production de tourbe. Le bilan de carbone de l'écosystème est négatif, les émissions sont supérieures à la captation (source de carbone).

## Slide 6: Définition de la tourbe
Carottier russe (Marais de lavour, France, 01)
Carottage Cotentin (France, 50)
Carottage à Frasne (France, 25)
© GILBERT Daniel
© GILBERT Daniel
© GILBERT Daniel
Teneur en matière organique
La tourbe contient au moins 30 % de matière organique (Tannenberger et al., 2017). Cette teneur est devenu la norme, même s'il s'agit d'une valeur arbitraire, beaucoup d'autres définitions peuvent être retrouvées.
Tourbe
Accumulation de matière organique issue de la biomasse produite in situ.
Épaisseur
Une tourbière a habituellement accumulé au moins 30 à 40 cm de tourbe. Là encore, c'est une valeur arbitraire, une définition basée uniquement sur la présence d'une végétation formant de la tourbe est aussi utilisée (Cubizolle, 2019).

## Slide 7: Répartition des tourbières dans le monde
Tourbières
Tourbe dans la mosaïque de sol
Surface mondiale (occupation des sols)
4 262 000 km2
(Global Peatland Assessment, 2022 ; Leifield & Menichetti, 2018 ; Cubizolle, 2019)
Boréales
et tempérées
Tempérées
Tropicales
13 %
87 %
de la surface totale

## Slide 8: Les tourbières en France
!
Surface totale : 100 000 à 120 000 ha
Tourbières de plaine : environ 80 %
Tourbières de montagne : environ 20 %
Un inventaire a été réalisé par le ministère des mines en 1949 (Pinault et al., 2023). Numérisé en 2018, il donne un aperçu partiel de la distribution des tourbières en France. Un inventaire actualisé est en cours de réalisation.
(Pinault et al., 2023)
Chart: Altitude (m)
| [0-100] | ]100-200] | ]200-300] | ]300-400] | ]400-500] | ]500-600] | ]600-700] | ]700-800] | ]800-900] | ]900-1000] | ]1000-1100] | ]1100-1200] | ]1200-1300] | ]1300-1400] | >1400
Série 1 | 499 | 271 | 167 | 46 | 35 | 56 | 105 | 138 | 175 | 84 | 133 | 102 | 78 | 40 | 11
Distribution des tourbières le long d'un gradient altitudinal (données 1949)
Altitude (m)
0 – 200
200 – 500
500 – 800
800 – 1500
> 1500
Stocks de carbone (t)
10 000 000
5 000 000
1 000 000
100 000
10 000
0 100 200 km
En 1949

## Slide 9: Les tourbières sont affectées par les activités humaines
Chart: 
| Europe | Asie | Océanie | Afrique | Amérique latine et Caraïbes | Amérique du Nord
drainé | 46.5 | 13 | 10.3 | 8.2 | 3.3 | 1.8
non drainé | 53.5 | 87 | 89.7 | 91.8 | 96.7 | 98.2
Proportion de tourbières drainées et non drainées dans les différentes régions du monde
(Global Peatland Assessment, 2022)
11,7 % des tourbières mondiales sont dégradées, mais 46 % en Europe.
4 % sont cultivées, 25 % en prairie, 65 % en forêt.
L'essentiel des tourbières d'Asie du Sud-Est a été drainé pour la production d'huile de palme.

## Slide 10: Trois grands enjeux liés aux tourbières
Stockage à long terme du carbone sous forme de tourbe
La restauration des tourbières atténue les changements climatiques
Faune/flore et microorganismes spécifiques des tourbières
Régulent les débits d'étiage et limitent les effets des sécheresses et des inondations
Service primordial dans le contexte de l'intensification des changements climatiques
(Parish et al., 2008)
Conservation de la biodiversité
Stockage du carbone
Régulation de l'eau
Services

## Slide 11: Stocks et formeS de carbone organique

## Slide 12: Stocks de carbone organique des tourbières
 | Dans le monde | En France
Surface totale | 4 262 000 km2 | Environ 1 200 km2 Soit 120 000 ha
Stock de carbone total | 600 Gt C | 0,165 Gt C
Profondeur moyenne | 0,5 à 11 m | 1,80 m
Densité apparente (masse volumique) |  | 188 g.l-1
Taux de carbone |  | 43 %
Stock de carbone par unité de surface |  | 780 t C.ha-1.m-1
(estimations L. Pinault & D. Gilbert)
(Loisel et al., 2021)
(Page et al., 2011)
(Zinck & Huber, 2011)

## Slide 13: Comparaison avec les autres écosystèmes
Écosystème | Étendue géographique mondiale (1 000 km2) | Densité de carbone typique (t C.ha-1)a | Teneur mondiale estimée en carbone (Gt C)a | Taux de perte récent (superficie par an en %)c
Mangroves | 145 | 502 | 7,3 | 0,13%
Herbiers marins | 450 | 111 | 5,0 | 0,95%
Marais | 210 | 265 | 5,6 | 0,25%
Forêts boréales | 10 700 | 264 | 283 | 0,18%
Forêts feuillues tempérées | 4 960 | 268 | 133 | 0,35%
Forêts de conifères tempérées | 2 410 | 272 | 66 | 0,28%
Forêts tropicales sèches | 842 | 166 | 14 | 0,58%
Forêts tropicales humides | 11 700 | 252 | 295 | 0,45%
Tourbières boréales | 3 609b | 500 | 181 | 0,00%
Tourbières tempérées | 185b | 500 | 9,3 | 0,00%
Tourbières tropicales | 587b | 504 | 30 | 0,60%
Prairies tempérées | 5 080 | 77 | 39 | 0,14%
Prairies tropicales | 7 000 | 43 | 30 | 0,14%
Prairies montagnardes | 2 600 | 104 | 27 | 0,14%
a La densité typique du carbone est la somme des valeurs typiques du carbone organique aérien, souterrain et du sol jusqu'à des profondeurs de 30 cm (sols minéraux des hautes terres) ou 1 m (tourbières gorgées d'eau et systèmes côtiers).
b L'étendue géographique des tourbières capturées ci-dessus chevauche d'autres écosystèmes : 56 % de la superficie des tourbières chevauche des forêts et 21 % des prairies, et 16 % se trouvent sous des terres cultivées ou des zones d'utilisation mixte des terres.
c Les taux de perte de forêts et de mangroves sont basés sur une période 2000-2012 ; les taux de perte dans d'autres écosystèmes ne sont pas suivis d'aussi près et sont basés sur des périodes différentes.
(Goldstein et al., 2020)
Les tourbières et les mangroves constituent les plus grands stocks de carbone par hectare.

## Slide 14: Description d'une carotte de tourbe : exemple de Frasne (France, 25)
Profondeur | Densité apparente (g.cm-3 de tourbe) | % de carbone | C/N
25 cm | 0,029 | 52 | 36
50 cm | 0,074 | 51 | 36
75 cm | 0,111 | 49 | 24
100 cm | 0,120 | 52 | 30
Niveau moyen de la nappe
- 9000 ans
Actuel
- 1000 ans
- 2000 ans
Acrotelm
500 cm | 0,140 | 49 | 23
Il existe une très grande variabilité en termes de qualité de la tourbe et de profondeur (jusqu'à plus de 10 m) !
Catotelm

## Slide 15: Description d'une carotte de tourbe
Acrotelm
Catotelm
En surface
La végétation se développe en surface.
Dans les tourbières boréales, les sphaignes sont les principaux végétaux formant la tourbe.
Sous la végétation
Sous le niveau de la nappe, la litière formée de matière morte s'accumule.
Ici, la tourbe blonde est notamment issue des restes de sphaignes. La tourbe est fibreuse.
En profondeur
En profondeur, la tourbe est plus sombre.
La tourbe évolue en une matière beaucoup plus plastique.
Mais aussi ...
La tourbe contient de nombreux restes de végétaux, des enveloppes de microorganismes et parfois des morceaux d'arbres.
Tourbière de Sibérie
© GILBERT Daniel

## Slide 16: Dynamique du carbone organique

## Slide 17: Schéma général de la dynamique du carbone dans les tourbières
Niveau maximum de la nappe d'eau
Niveau minimum de la nappe d'eau
Tourbe
Litière
Végétation
active
Bilan pour le CO2
- En surface, les végétaux fixent le CO2 atmosphérique par photosynthèse
- Les végétaux respirent et rejettent une partie du CO2 assimilé (respiration autotrophe)
- Les végétaux morts sont dégradés par les microorganismes décomposeurs qui libèrent du carbone (respiration hétérotrophe)
- Dans les tourbières, le bilan Photosynthèse – Respiration totale n'est pas égal à zéro. Environ 10% de la production primaire s'accumule chaque année sous forme de tourbe
CO2
capté
Production
primaire brute
(Photosynthèse)
Respiration autotrophe
Respiration hétérotrophe
CO2
émis
Accumulation de tourbe
+
=
CO2
stocké

## Slide 18: Schéma général de la dynamique du carbone dans les tourbières
Niveau maximum de la nappe d'eau
Niveau minimum de la nappe d'eau
Tourbe
Litière
Végétation
active
Accumulation de tourbe
Méthanogénèse
CH4
émis
Méthanotrophie
X
Bilan pour le CH4
- Sous le niveau de la nappe, le milieu est en anaérobiose
- Certaines bactéries produisent du CH4 par respiration anaérobie (méthanogénèse)
- Le méthane diffuse dans la tourbe, notamment le long des racines des plantes vasculaires et s'échappe dans l'air
- Mais une partie du CH4 est décomposée dans la partie supérieure de la tourbière par des bactéries aérobies avant qu'il ne parvienne à la surface (méthanotrophie)

## Slide 19: Schéma général de la dynamique du carbone dans les tourbières
Niveau maximum de la nappe d'eau
Niveau minimum de la nappe d'eau
Tourbe
Litière
Végétation
active
Accumulation de tourbe
Lessivage
C-DOC
et POC
Carbone Organique Dissous et Particulaire
dans l'eau
Bilan pour le DOC et le POC
- Lorsque l'eau s'écoule à la surface ou en profondeur dans la tourbière, elle entraine de la matière organique
- Soit sous forme de Carbone Organique Dissous (DOC), soit sous forme de Carbone Organique Particulaire (POC)
- A terme, le DOC et le POC finissent dans les cours d'eau où ils peuvent être décomposés en produisant du CO2

## Slide 20: Schéma général de la dynamique du carbone dans les tourbières - Bilan total -
Niveau maximum de la nappe d'eau
Niveau minimum de la nappe d'eau
Tourbe
Litière
Végétation
active
Accumulation de tourbe
Le bilan carbone doit être calculé de la façon suivante :
CO2
stocké
+
CH4
émis
C-DOC
=
Bilan carbone net
+
Accumulation de tourbe
Lorsqu'il observé sur le temps long (> 100 ans), le bilan carbone net correspond au taux d'accumulation de la tourbe.
La tourbe s'accumule généralement de un à quelques millimètres par an (environ 1 mètre par millénaire).

## Slide 21: Schéma général de la dynamique du carbone dans les tourbières - Synthèse -
Niveau maximum de la nappe d'eau
Niveau minimum de la nappe d'eau
Méthanogénèse
CH4
émis
Méthanotrophie
X
Lessivage
Échange net de l'écosystème (NEE)
C-DOC
et POC
Carbone Organique Dissous et Particulaire
dans l'eau
Tourbe
Litière
Végétation
active
CO2
capté
Production
primaire brute
(Photosynthèse)
Respiration autotrophe
Respiration hétérotrophe
CO2
émis
Accumulation de tourbe
+
=
CO2
stocké

## Slide 22: Schéma général de la dynamique du carbone dans les tourbières - Synthèse -
Niveau maximum de la nappe d'eau
Niveau minimum de la nappe d'eau
Méthanogénèse
CH4
émis
Méthanotrophie
X
Lessivage
C-DOC
et POC
Carbone Organique Dissous et Particulaire
dans l'eau
Tourbe
Litière
Végétation
active
CO2
capté
Production
primaire brute
(Photosynthèse)
Respiration autotrophe
Respiration hétérotrophe
CO2
émis
Accumulation de tourbe
+
=
CO2
stocké
g C.m-2.an-1
- 200 à - 600
150 à 550
2 à 50
3 à 60
Valeurs positives = émissions
négatives = stockage
CO2
stocké
+
CH4
émis
C-DOC
=
Bilan carbone net
+
Accumulation de tourbe
- 50 à - 100
Échange net de l'écosystème (NEE)

## Slide 23: Leviers d'action pour limiter les émissions de carbone

## Slide 24: Avant tout, préserver les tourbières encore en bon état écologique
Les tourbières continuent d'accumuler de la matière organique à l'échelle mondiale.
Le bilan net de carbone des tourbières mondiales équivaut à une séquestration de carbone d'environ 0,14 Gt.an-1.
soit environ 1 % des émissions issues de la combustion des énergies fossiles mondiales ;
entre 3 et 10 % de la fonction puits de carbone des écosystèmes terrestres naturels (Loisel et al., 2021).
La protection des tourbières non perturbées est importante pour maintenir leur fonction de puits de carbone.
Il est envisageable de favoriser l'apparition de nouvelles tourbières, mais l'effet sur le bilan carbone de la planète serait négligeable.
Tourbière de Terre de feu
(Argentine)
© GILBERT Daniel

## Slide 25: Les tourbières dégradés émettent de très grandes quantités de carbone
Chart: Émissions de CO2eq (t CO2eq ha.an-1)
| Tourbières érodées | Mise en culture | Bas marais drainés et pâturés | Haut marais drainés et pâturés | Haut marais drainés | Bas marais remis en eau | Haut marais restauré | Haut marais intact
Série 1 | 31 | 34.02 | 26.89 | 22.09 | 4.64 | 6.75 | 1.76 | -0.4
Dans les tourbières drainées, la respiration augmente fortement conduisant à d'importantes émissions de CO2.
Ces émissions concernent principalement les tourbières exploitées pour la tourbe et les tourbières à usage agricole (prairie/culture) et forestiers.
(Bonn et al., 2014)
-
+
Niveau de nappe
L'enjeu principal est donc de restaurer les tourbières drainées.
Dégradé
Restauré
Intact

## Slide 26: Quels sont les effets de la dégradation des tourbières ?
Le drainage est toujours une condition préalable à la modification de fonctionnement d'une tourbière.
Dans la partie de la tourbe qui n'est plus immergée dans l'eau, l'activité microbienne s'intensifie, la matière organique est décomposée plus rapidement.
© Pinault Lise
Abaissement de la nappe par drainage
CO2
Photosynthèse
CO2
Respiration
hétérotrophe
Respiration
autotrophe
CH4
CO2
Photosynthèse
CO2
Respiration
hétérotrophe
Respiration
autotrophe
CH4
Le drainage entraine une augmentation très forte de la respiration hétérotrophe et donc des émissions de CO2.
D'autres perturbations peuvent s'ajouter : pâturage, labour, apports d'éléments minéraux, fertilisations qui accentuent les émissions.
Minéralisation

## Slide 27: Effets du drainage sur la qualité de la tourbe
La végétation de surface est profondément affectée.
La tourbe se tasse, sa densité augmente.
La tourbe se minéralise en libérant du CO2 et son taux de carbone diminue.
En profondeur, sous le niveau de la nappe la plus basse, la tourbe n'est pas ou peu affectée.
Dans les cas extrêmes, l'intégralité de la tourbe est détruite et laisse la place à une boue noire et déstructurée.
Évolution au cours du temps
Drainage
1
2
3
4
5
Tourbe très dégradée dans le marais Poitevin
© GILBERT Daniel

## Slide 28: Quelle quantité de GES est émise par les tourbières dégradées ?
(Leifield & Menichetti, 2018 ; Pinault & Gilbert, en cours )
Tourbe dégradée dans le Cotentin (France, 50)
© GILBERT Daniel
À l'échelle mondiale, les émissions de GES issues des tourbières dégradées sont estimées à environ 2 Gt de CO2, soit 5 % des émissions anthropiques totales de gaz à effet de serre.
C'est plus que l'ensemble des émissions liées au trafic aérien mondial.
En France, ces émissions sont probablement de l'ordre de 1 millions de tonnes de CO2 par an, si l'on considère que la plupart des tourbières sont plus ou moins affectées par le drainage et en faisant l'hypothèse d'une émission moyenne de 10 t CO2 par hectare (100 000 hectares x 10 t).

## Slide 29: Distribution des émissions de GES par les tourbières dans le monde
(Leifield & Menichetti, 2018)
Esri, DeLorme, GEBCO, NOAA NGDC et autres contributeurs
Émissions réelles estimées
(t CO2eq.ha-1.an-1)
0 – 1,6
1,7 – 7,8
7,8 – 21,9
21,9 – 40,2
40,2 – 58,2
Émissions potentielles annuelles : les tourbières tropicales émettent plus de GES que les tourbières boréales car elles sont plus dégradées et parce que la décomposition microbienne reste élevée tout au long de l'année.

## Slide 30: Restaurer, un moyen efficace pour stopper les émissions de carbone
Séquestration
de C
d'après Nugent et al., 2018
Bilan net de l'écosystème pour différentes tourbières : dégradées, restaurées et non perturbées
(Les années indiquent à quel moment a été abandonnée ou restaurée la tourbière)
Quelques années après leur restauration, les tourbières peuvent redevenir des puits de carbone.
Émissions
de C

## Slide 31: Comment restaurer les tourbières ?
© GILBERT Daniel
© GILBERT Daniel
Pose d'une cloison métallique
Tourbière de Frasne (France, 25)
Création d'un talus de tourbe
Tourbière de Frasne (France, 25)
La restauration des tourbières est un processus complexe. Chaque tourbière est un cas particulier.
Certains gestionnaires de l'environnement sont spécialisés dans la restauration et peuvent faire appel à des entreprises disposant d'équipements adaptés au travail en zone humide.
La restauration commence toujours par une étude préalable détaillée du fonctionnement de la tourbière (notamment la topologie et de l'hydrologie).
Les travaux peuvent nécessiter des actions spécifiques de génie écologique :
Défrichement ;
Suppression de la couche de tourbe dégradée ;
Comblement de drains ;
Mise en place de cloisons étanches en bois ou en acier ;
Reméandrements de cours d’eau ;
Implantation de végétation.

## Slide 32: Coûts de restauration
COUTS TECHNIQUES
COUTS DE SUIVI
Exemple du contexte britannique
(Moxey & Moran, 2014)
Les coûts de restauration des tourbières se décomposent :
en coûts administratifs (constitution du dossier),
en coûts techniques (restauration proprement dite),
en coûts d'opportunité (indemnisation des agriculteurs par exemple),
en coûts de suivi (vérification de l'efficacité des travaux),
et parfois en coûts d'acquisition (achat de la terre).
Ces coûts sont généralement pris en charge dans le cadre de programmes financés par l'Europe, les collectivités ou des structures privées (fondations). Ils sont très variables selon les tourbières.
De nouveaux outils sont en cours de construction pour pourvoir faciliter le financement de la restauration des tourbières par des acteurs privés dans le cadre de la compensation volontaire des émissions de gaz à effet de serre (Label Bas Carbone Tourbières).
£ 25/ha to £ 400/ha
Soit 29 à 469 €/ha
£ 200/ha to £ 10 000/ha
Soit 234 à 11 715 €/ha

## Slide 33: Quelle quantité de carbone serait-il possible de ne pas émettre dans les prochaines décennies pour les tourbières de France Métropolitaine ?
Tourbe extraite de la tourbière de Baupte dans le Cotentin (France, 50)
© GILBERT Daniel
En considérant que l'assiette maximale est de l'ordre de grandeur de 1 millions de tonnes de CO2 par an émis par les tourbières de France métropolitaine, il est envisageable d'agir prioritairement dans les milieux où l'action sera la plus efficace (c'est-à-dire dans les milieux les plus dégradés émettant de grandes quantités de CO2).
Il n'existe pas encore de données détaillant précisément les actions à mettre en oeuvre (« priorisation des actions »), mais si 30 % des tourbières à usage agricole étaient restaurées, cela représenterait un gain sans aucun doute très supérieur à 100 000 tonnes de CO2 par an.
Il est très important de noter que restaurer une tourbière permet d'éviter CHAQUE ANNÉE que des gaz à effet de serre soient émis.
Restaurer 30 % des tourbières agricoles, soit seulement 20 000 hectares, pourrait empêcher d'émettre plus de 3 millions de tonnes de CO2 pour les 30 prochaines années.
De plus, restaurer les tourbières permet de stocker efficacement de l'eau d'excellente qualité et de préserver la biodiversité.

## Slide 34: Conclusions

## Slide 35: Points essentiels à retenir
@
Les tourbières sont les écosystèmes qui concentrent le plus de carbone par hectare.
En accumulant régulièrement du carbone atmosphérique sous forme de tourbe, les tourbières contribuent à très long terme à refroidir le climat.
Elles couvrent 3 % des terres émergées mais représentent 1/3 du carbone des sols.
Il s'agit pour l'essentiel de carbone fossile qui s'est accumulé aux cours des derniers millénaires.
Lorsqu'elles sont drainées, les tourbières émettent des quantités très importantes de CO2 dans l'air et contribuent au réchauffement climatique.
+
Chart: 
| terres cultivées | 2e trim.
Surfaces agricoles | 1 | 2

## Slide 36: Points essentiels à retenir
Les émissions des tourbières mondiales sont plus élevées que les émissions liées au trafic aérien.
Restaurer les tourbières pour limiter ou stopper les émissions de CO2 est très efficace et souvent peu couteux.
Restaurer les tourbières permet aussi d'améliorer le stockage de l’eau.
Il y a urgence : avec le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre issues des tourbières vont s’accélérer.
Restaurer les tourbières contribue à la biodiversité.

## Slide 37: SOURCES / Tourbières
Bonn A., Reed M.S., Evans C.D., Joosten H., Bain C., Farmer J. et al. (2014). Investing in nature: Developing ecosystem service markets for peatland restoration. Ecosystem Services 9: 54-65. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.06.011
Cubizolle H. (2019). Les tourbières et la tourbe. Tec and Doc. Lavoisier, Paris, France, 419 p. + planches.
Joosten H. & Clarke D. (2002). Wise use of mires and peatlands - Background and principles including a framework for decision-making. International Mire Conservation Group and International Peat Society, 304 p. https://www.imcg.net/modules/download_gallery/dlc.php?id=04091835
Leifeld J. & Menichetti L. (2018). The underappreciated potential of peatlands in global climate change mitigation strategies. Nature Communications 9, 1-7. https://doi.org/10.1038/s41467-018-03406-6
Loisel J. et al. (2021). Expert assessment of future vulnerability of the global peatland carbon sink. Nature Climate Change 11: 70-77. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00944-0
Page S.E., Rieley J.O. & Banks C.J. (2011). Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool. Global Change Biology 17(2): 798-818. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x
Parish F., Sirin A., Charman D., Joosten H., Minayeva T. & Silvius M. & Stringer L. (2008). Assessment on peatlands, biodiversity and climate change: Main Report. Global Environment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands International, Wageningen, 179 p. https://globalclimateactionpartnership.org/resource/assessment-on-peatlands-biodiversity-and-climate-change/
Pinault L., Pilloix M., Bernard G., Joly D., Gogo S., Martin E. & Gilbert D. (2023). The 1949 Atlas of French peat deposits, a starting point for a national inventory of peatlands. Soil Use and Management 39: 1040-1056. https://doi.org/10.1111/sum.12919
Tanneberger F., Tegetmeyer C., Busse S., Barthelmes A. et al. (2017). The peatland map of Europe. Mires and Peat 19, 1-17. http://mires-and-peat.net/pages/volumes/map19/map1922.php
United Nations Environment Programme. (2022). Global Peatlands Assessment: The State of the World's Peatlands. Global Peatlands Initiative. United Nations Environment Programme, Nairobi, 418 p. https://doi.org/10.59117/20.500.11822/41222
Zinck J.A. & Huber O. (2011). Peatlands of the Western Guayana Highlands, Venezuela. Properties and Paleogeographic Significance of Peats. Ecological Studies 217, Springer Berlin, Heidelberg, 295 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20138-7